INSTRUKCJA ATLAS 8000

ATLAS PRZEZNACZONY DO UŻYTKU DOMOWEGO, KLASA „ H-C ”

Koniecznie zapoznaj się z poniższymi informacjami

NAZWA I ADRES IMPORTERA

VICTORIA – SPORT SP ZO.O.

Ul. Marynarki Polskiej 59A

80-557 Gdańsk

Tel. (58) 300 46 33, 3004863                              Fax (58) 3225252

SERWIS:

Tel. (58) 3010465                                               Fax (58) 5733833

www.victoriasport.pl

OPIS PRODUKTU

MAKSYMALNA WAGA UŻYTKOWNIKA		-	150 kg

ZAKRES STOSOWANIA URZĄDZENIA		-	do użytku domowego – klasa „H-C”

KLASA DOKŁADNOŚCI					„C” (DOKŁADNOŚĆ MINILALNA)

KLASA UŻYTKOWANIA 				-	„H” (DO UŻYTKU DOMOWEGO)

WAGA URZĄDZENIA				-	152.30 KG

ROK PRODUKCJI				-	 2015

OKRES TRWAŁOŚCI				-	BEZTERMINOWO.

Urzadzenie nie jest przeznaczone dla celów terapii – rehabilitacji.

Urazy dla zdrowia mogą wynikać z nieprawidłowości lub zbyt intensywnego treningu.

- Ostrzeżenie ! poziom bezpieczeństwa użytkownika sprzetu można utrzymać tylko dzieki regularnej kontroli dotyczącej uszkodzenia i zużycia, np.elementów łączących.
- Ostrzeżenie! uszkodzone części należy natychmiast wymienić na nowe i wycofać urzadzenie do czasu naprawy,
- Ostrzeżenie! zwróć uwagę na części najbardziej narazone na zużycie, czy ich fukcja nie ulrgła zmianie, w przypadku powaznego zużycia - wymień na nowe.

INFORMACJE NA TEMAT OBCIĄŻNIKÓW

- Średnica otworów obciążników				-        29 mm

- Wymiary obciążników

*górny – 280 mm x 100 mm x 80 mm

*dolne – 364 mm x 200 mm x 425 mm

- Waga pojedynczego obciążnika				-        5 kg

- Ilość obciążników		w stosie         			-        13 szt.

- Waga stosu						            -        65 kg

UWAGA!

ZABRANIA SIĘ UŻYWANIA OBCIĄŻNIKÓW O OGÓLNEJ MASIE PRZEKRACZAJĄCEJ

65 KG. ZABRANIA SIĘ DOKŁADANIA OBCIĄŻNIKÓW.

INFORMACJA NA TEMAT SIEDZISKA

Siedzisko stałe, bez możliwości regulacji ustawienia.

UWAGI I ZALECENIA

- Bardzo uważnie przeczytaj instrukcję przed przystąpieniem do składania i korzystania z atlasu. Bezpieczne i efektywne użytkowanie jest możliwe tylko wtedy, kiedy atlas będzie składany, użytkowany i przechowywany zgodnie z instrukcją. Wszystkie osoby chcące korzystać z urządzenia muszą dokładnie zapoznać się z instrukcją.

- Przed przystąpieniem do ćwiczeń powinieneś skonsultować zakres i intensywność ćwiczeń z lekarzem. Osoby cierpiące na choroby układu krążenia, mające podwyższone ciśnienie krwi, podwyższony poziom cholesterolu, nie mogą przystąpić do ćwiczeń bez konsultacji z lekarzem. KONSULTACJA Z LEKARZEM JEST NIEZBĘDNA.

- Jeżeli w czasie ćwiczeń pojawią się jakiekolwiek niepokojące symptomy np. bóle w klatce piersiowej, płytki oddech, skurcze itp. natychmiast przerwij ćwiczenia i skonsultuj się z lekarzem. Niewłaściwie dobrany program ćwiczeń lub zbyt duża ich intensywność może mieć negatywny wpływ na Twoje zdrowie.

- Dzieci nie mogą korzystać z atlasu. Jest to urządzenie przeznaczone dla dorosłych. NIE POZOSTAWIAJ DZIECI BEZ OPIEKI W POMIESZCZENIU, GDZIE ZNAJDUJE SIĘ ATLAS.

- Zwierzęta domowe trzymaj z dala od urządzenia.

- Przed przystąpieniem do ćwiczeń UPEWNIJ SIĘ, ŻE WSZYSTKIE ŚRUBY I NAKRĘTKI SĄ WŁAŚCIWIE DOKRĘCONE. Nakrętki samozaciskowe mogą być wykorzystane jednokrotnie.

- Możesz korzystać z urządzenia, jeżeli jest ono pełnosprawne. Uszkodzone części należy natychmiast wymienić na części wolne od wad. Jeżeli usłyszysz jakiś nienaturalny hałas wydobywający się z urządzenia natychmiast wstrzymaj ćwiczenia. W wypadku jakichkolwiek problemów skontaktuj się z serwisem: VICTORIA – SPORT Sp. z o.o.,

ul. WYBICKIEGO 9, 83-050 BĄKOWO, tel. (58) 3010465, fax (58) 5733833.

- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego – klasa H-C, nie jest przystosowane do użytku w terapii medycznej.

- Zachowaj szczególną ostrożność w trakcie przenoszenia atlasu. Raz ustawionego urządzenia staraj się nie przemieszczać. Urządzenie jest na tyle ciężkie, że powinno być przenoszone przez kilka osób, z zachowaniem odpowiednich technik.

- Użytkownik musi być pewny, że w trakcie ćwiczeń ani on, ani inne osoby nie będą miały kontaktu częściami atlasu, będącymi w ruchu.

- NIE ZALECA SIĘ POZOSTAWIANIA URZĄDZEŃ REGULACYJNYCH, KTÓRE MOGŁYBY PRZESZKADZAĆ W RUCHU UZYTKOWNIKA, W TAKIM POŁOŻENIU, ABY WYSTAWAŁ JAKIKOLWIEK ICH ELEMENT.

SPOSÓB KORZYSTANIA Z URZĄDZENIA

- Ustaw sprzęt na gładkiej, wypoziomowanej powierzchni.

- Dla bezpiecznego wykonywania ćwiczeń ustaw urządzenie na wolnej przestrzeni o wymiarach co najmniej 3,00 m2. Urządzenie zajmuje około 2,5 m2 powierzchni. Wokół urządzenia powinno być co najmniej 2 m wolnej przestrzeni.

- Nie należy użytkować go „pod gołym niebem”, a także w pomieszczeniach o dużej wilgotności.

- Przed korzystaniem z urządzenia należy sprawdzić, czy urządzenie jest sprawne w 100%.

- Na urządzeniu może ćwiczyć tylko jedna osoba.

- Przed przystąpieniem do ćwiczeń należy wykonać krótką rozgrzewkę (przykładowe ćwiczenia – rys.)

- Podczas treningu należy mieć na sobie odpowiednie ubranie treningowe oraz buty dostosowane do ćwiczeń na rowerze rehabilitacyjnym. Ubranie musi przylegać do ciała, aby zwisające lub odstające części ubrania nie zawiesiły się lub nie wkręciły. Buty powinny być dopasowane i mieć spody, które nie ślizgają sie.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE TRNINGU

Atlas przeznaczony jest dla osób, które zainteresowane są pracą nad rozwojem swojej muskulatury  I ogólnej sprawności fizycznej.

TABELA OKREŚLAJĄCA ZALECANĄ DŁUGOŚĆ ODPOCZYNKU W STOSUNKU DO INTENSYWNOŚCI TRENINGÓW.

| Grupa mięśniowa | Przy intensywności niskiej | Przy intensywności średniej | Przy intensywności wysokiej |
| --- | --- | --- | --- |
| Mięśnie klatki piersiowej | 2-3 dni | 4-5 dni | 6-7 dni |
| Mięśnie najszersze grzbietu | 2-3 dni | 4-5 dni | 6-7 dni |
| Mięśnie dolnego grzbietu | 2-3dni | 4-5 dni | Niewskazana |
| Mięśnie dwugłowe ramion | 2 dni | 3 dni | 4-5 dni |
| Mięśnie trójgłowe ramion | 2 dni | 3 dni | 4-5 dni |
| Mięśnie naramienne | 2 dni | 3 dni | 4 dni |
| Mięśnie czworoboczne (kapturowe) | 2 dni | 3 dni | 4 dni |
| Mięśnie brzucha | 2 dni | 3 dni | 4 dni |
| Mięśnie czworogłowe ud | 3 dni | 4 dni | 5-7 dni |
| Mięśnie dwugłowe ud | 3 dni | 4 dni | 5-6 dni |
| Mięśnie łydek | 2 dni | 3 dni | 4 dni |

Intensywność – na to pojęcie składa się wiele czynników, jak: ilość serii, ilość powtórzeń w seriach, wielkość stosowanego ciężaru, długość przerw wypoczynkowych pomiędzy poszczególnymi seriami, ćwiczeniami I treningami, tempo ruchu podczas wykonywania ćwiczeń. Manipulując tymi czynnikami regulujemy poziom intensywności. Oczywiście nie muszą ulegać zmianie wszystkie na raz wymienione czynniki – zmiana juz jednego z nich powoduje różnicę w poziomie intensywności (np. Zmniejszająć jedynie przerwy wypoczynkowe pomiędzy seriami, przy pozostawieniu wszystkich innych czynników bez zmian podnosimy poziom intensywności treningu – proporcjonalnie do zmiany długości przerw.

Bardzo ważnym elementem jest planowanie treningów I zróżnicowanie poziomu intensywności. I to zarówno na przestrzeni kolejnych tygodni, jak I całego roku. Trening siłowy ze zmiennym poziomem intensywności jest efektywniejszy, niz trening ze stałą intensywnością przez cały rok. Stosowanie przez cały czas jednakowego poziomu intensywności prowadzi do znużenia treningiem, braku postepów, a jeśli do tego jest to stale wysoka intensywność – może prowadzić do przetrenowania. Do tego celu służą właśnie wyżej wymienione czynniki. Upraszczając – po treningu (lub maksymalnie dwóch) o wysokiej intensywności na daną grupę mięśniową – następny niech będzie lżejszy ( o niższej intensywności). To samo tyczy się planowania długofalowego – po okresie, w którym przeważają treningi o intensywności wysokiej, powinien następować okres z przewagą treningów lżejszych (o niższej intensywności). Oczywiście nie należy popadać w skrajność – zbyt duża ilość treningów lekkich może prowadzić do zastoju rozwoju umięśnienia. Tak więc trzeba uważnie wsłuchiwać się w sygnały wysyłane nam przez organism, by w porę korygować wszelkie nieprawidłowości w swoim programie treningowym.

Plan treningowy – w kulturystyce, podobnie jak w innych dziedzinach życia, bardzo istotną rolę odgrywa prawidłowe planowanie. Dobry plan treningowy jest fundamentem przyszłego sukcesu. Powinniśmy zaplanować nie tylko kolejne 2-3 treningi (minicykle), ale wskazane jest również planowanie długofalowe – na przestrzeni roku (makrocykle). Konkretny plan treningowy powinien określać przede wszystkim cel, jaki pragniemy osiągnąć w danym okresie treningowym (np. budowie masy, siły, poprawa wytrzymałości, regeneracja, itp.) Wybranemu przez nas celowi powinny być podporządkowane konkretne elementy składowe: ilość treningów w tygodniu, ilość treningów I ich rozkład, ze względu na poszczególne grupy mięśniowe (wraz z rozkładem ich poziomu intensywności), liczbę serii, powtórzeń, wielkości obciążeń, długości przerw wypoczynkowych (pomiędzy seriami I pomiędzy kolejnymi treningami). Bardzo potrzebnym elementem jest prowadzenie zeszytu treningowego, w którym będziemy zapisywać, co wykonalismy na treningu.

Nasze treningi powinny być ukierunkowane na wyznaczony cel i w związku z tym powinny różnić się od siebie.

Trening na masę-oparty powinien być na ćwiczeniach podstawowych(przysiady, wyciskania, uginania i wyprosty ramion, itp.)z wolnymi ciężarami(sztanga, sztangielki)-ilość serii kształtować się powinna następująco: na duże grupy mięśniowe(np. klatka, grzbiet, uda) ok.12-16 serii, na mniejsze(np. łydki, bicepsy, tricepsy) ok. 9-12 serii(ponadto 1-3 serii rozgrzewkowych w obu przypadkach),ilość powtórzeń 6-12,przerwy pomiędzy seriami ok.2-3 minut. Każda grupa mięśniowa trenowana raz w tygodniu. Czas trwania:4-8 tygodni. Oczywiście jest to tylko bardzo ogólny zapis, a od tych zasad są odstępstwa, ponieważ każdy organizm reaguje inaczej na te same bodźce.

Trening na poprawę siły-każda grupa mięśniowa trenowana raz w tygodniu. Trening na dużych ciężarach z małą ilością powtórzeń w seriach(8-1).Przerwy pomiędzy seriami wydłużamy do 3-5 minut. Na duże grupy wykonujemy 8-10 serii, na małe 6-8 serii(plus 2-3 serie rozgrzewkowe w obu przypadkach).Trening oparty na podstawowych ćwiczeniach(wyciskania, przysiady, uginania i wyprosty ramion, itp.) z użyciem wolnych ciężarów(sztanga, sztangielki).Czas trwania: 4-8 tygodni(nie dłużej) Oczywiście jest to tylko bardzo ogólny zapis, a od tych zasad są odstępstwa, ponieważ każdy organizm reaguje inaczej na te same bodźce. I tak w rzeczywistości, każdy powinien wypracować sobie osobisty program-adekwatny do indywidualnych predyspozycji organizmu, a zapis ogólny powinien służyć, jako podstawa do dalszych prób wypracowania tego programu.

Trening na rzeźbę-tutaj zalecana jest większa liczba treningów(nawet do 6 tygodniowo)-każdą grupę mięśniową trenujemy nawet 2 razy w tygodniu. Treningi krótkie, bardzo intensywne(przerwy pomiędzy seriami zmniejszamy do 60-30 sekund) z dużą różnorodnością ćwiczeń(dodajemy więcej ćwiczeń izolowanych, jak np. rozpiętki w leżeniu, krzyżowanie linek wyciągów, ćwiczenia na maszynach treningowych).Można stosować superserie, serie łączone, serie potrójne, gigantserie(powyżej 3 ćwiczeń na tę samą grupę wykonywanych w minimalnych odstępach)-oczywiście w miarę zaawansowania ćwiczącego. Na większe grupy mięśniowe wykonujemy 12-9 serii, na mniejsze10-7 serii-ilość powtórzeń nie mniejsza niż 10-12.Dobre połączenie to wykonanie po treningu siłowym treningu aerobowego(30-45 minut). Oczywiście jest to tylko bardzo ogólny zapis, a od tych zasad są odstępstwa, ponieważ każdy organizm reaguje inaczej na te same bodźce. I tak w rzeczywistości, każdy powinien wypracować sobie osobisty program-adekwatny do indywidualnych predyspozycji organizmu, a zapis ogólny powinien służyć, jako podstawa do dalszych prób wypracowania tego programu.

Trening w okresie regeneracyjnym-Cykl ten stosujemy po każdym ciężkim cyklu, np. budowania siły. Jest to czas, w którym dajemy mięśniom trochę potrzebnego im luzu. Czas jego trwania jest ściśle zależny od stopnia intensywności treningów w cyklu poprzedzającym i wynosi od 2 do 4 tygodni. Obciążenia, jakie stosujemy pozwalać mają na swobodne wykonanie 12-15 ruchów w każdej serii( z zapasem 2-3 powtórzeń, których oczywiście nie wykonujemy).Ilość serii na poszczególne grupy zbliżona do okresu budowania masy. Długość przerw pomiędzy seriami ok.2 minut-przy ćwiczeniach typowo siłowych(jak np. wyciskania, przysiady)-do 3-3,5 minuty. Każdą grupę trenujemy raz na 5-6 dni. Dobór ćwiczeń jest sprawa indywidualną-jest to także czas leczenia ewentualnych kontuzji(takich, które pozwalają na kontynuowanie treningów)i pod tym kątem można układać plan ćwiczeń na poszczególne grupy mięśniowe. I tak w rzeczywistości, każdy powinien wypracować sobie osobisty program-adekwatny do indywidualnych predyspozycji organizmu, a zapis ogólny powinien służyć, jako podstawa do dalszych prób wypracowania tego programu.

Rozgrzewka-Jest bardzo istotnym elementem treningu. Zaniedbanie jej lub wykonanie niepoprawnie może być przyczyną wielu, często niebezpiecznych kontuzji. Każdy trening, nawet lekki powinien być nią poprzedzony. Jak powinna wyglądać rozgrzewka? Przede wszystkim powinna obejmować swoim zakresem część ciała, którą będziemy trenować. Jedną ze skuteczniejszych metod, jest wykonywanie rozgrzewki składającej się z trzech części(każda trwająca min. 3-5 minut).Część pierwsza, to wstęp do rozgrzewki. Powinien obejmować ćwiczenia krążeniowe ogólne, jak np. rower stacjonarny, bieżnia, stepper, bieg w miejscu, skakanka, itp. Celem tej części rozgrzewki jest pobudzenie układu krwionośnego, oraz stawów i ścięgien do wytężonej pracy. Część druga, to rozgrzewka właściwa-obejmująca swoim zakresem obszar, który będziemy trenowali siłowo. Ma ona za zadanie przygotować konkretne mięśnie, stawy i ścięgna do przeciążeń, na jakie będą narażone podczas treningu. Jakie ćwiczenia są polecane w tej części-opis znajduje się w działach poświęconych treningowi poszczególnych grup mięśniowych. Część trzecia, to rozciąganie mięśni. Jej celem jest zwiększenie zakresu ruchomości stawów, wzmocnienie ścięgien, lepsze ukrwienie mięsni. Konkretny opis ćwiczeń rozciągających polecanych na poszczególne mięsnie jest zawarty w rozdziale ”Streching- rozciąganie mięśni”. Po tak wykonanej rozgrzewce możemy śmiało przystąpić do treningu siłowego. Zalecane jest jednak ostrożne dozowanie obciążeń w pierwszych seriach ćwiczeń na każdą grupę mięśniową. Szczególnie, jeśli planujemy trening z użyciem dużych(powyżej 70% ciężaru maksymalnego)obciążeń. Dobrym rozwiązaniem jest wykonanie 1-2 serii rozgrzewkowych podstawowego ćwiczenia(np. wyciskania na ławce płaskiej lub skośnej, wyciskania w siadzie na barki, przysiadów, prostowania nóg na maszynie, itp.) z mniejszym obciążeniem(40-50% ciężaru maksymalnego) i większą ilością powtórzeń:12-15.Dopiero teraz możemy bezpiecznie przejść do serii ciężkich, z większym obciążeniem.

Kolejność wykonywania ćwiczeń –ma ona istotny wpływ na osiągane efekty. Liczba możliwych kombinacji układania ćwiczeń na poszczególnych treningach jest niezliczona, jednak najbardziej efektywne są takie warianty:

-w pierwszej kolejności wykonujemy ćwiczenia na duże grupy mięśniowe-jeśli najpierw przećwiczymy małe grupy mięśniowe- ujemnie wpłynie to na wielkość obciążeń, jakie będziemy w stanie zastosować w treningu dużych grup(wyjątek podczas stosowania zasady ”wstępnego zmęczenia mięsni”)

-w pierwszej kolejności wykonujemy ćwiczenia złożone( jak: wyciskania, przysiady), izolowane( jak:rozpiętki, ćwiczenia na maszynach) w drugiej kolejności (wyjątek podczas stosowania zasady ”wstępnego zmęczenia mięsni”)

-ćwiczenie antagonistycznych grup-polega na wykonywaniu ćwiczeń na przeciwstawne grupy mięśniowe jedno po drugim(np. seria uginania ramion ze sztangą na bicepsy, a po niej seria prostowania ramion na wyciągu na tricepsy i ponownie),

-wykonujemy ćwiczenia na tę samą grupę jedno po drugim. Polega to na wykonywaniu sekwencji różnych ćwiczeń na tę samą grupę. Skuteczna metoda w okresie pracy nad rzeźbą mięśni.

Kolejność jest istotna nie tylko w obrębie pojedynczego treningu, ale także podczas planowania treningów na przestrzeni tygodnia lub innego okresu czasu(jednego minicyklu, podczas którego wykonujemy po jednym treningu na każdą grupę).W tym przypadku należy pamiętać podczas układania planu treningowego o następujących zasadach:

-nie powinno się trenować mięśni grzbietu w przeddzień treningu mięśni ud( grzbiet ma zbyt mało czasu na regeneracje-szczególnie dolne partie).

OSTRZEŻENIA

- POZIOM BEZPIECZEŃSTWA UŻTKOWNIKA SPRZETU MOŻNA UTRZYMAC TYLKO DZIĘKI REGULARNEJ KONTROLI, DOTYCZĄCEJ USZKODZEŃ I ZUŻYCIA.

- USZKODZONE CZĘŚCI NALEŻY NATYCHMIAST WYMIENIĆ.

- NAJBARDZIEJ NARAŻONYMI NA ZUŻYCIE CZĘŚCIAMI SĄ PEDAŁY, NAKŁADKI, ŚRUBY SAMOBLOKUJĄCE.

- NIE ZALECA SIĘ POZOSTAWIANIA URZĄDZEŃ REGULUJĄCYCH, KTÓRE MOGŁYBY PRZESZKADZAĆ W RUCHU UŻTKOWNIKA, W TAKIM POŁOŻENIU, ABY WYSTAWAŁ JAKIKOLWIEK ELEMENT.

SPOSÓB KORZYSTANIA Z URZĄDZENIA

- Ustaw sprzęt na gładkiej, wypoziomowanej i stabilnej powierzchni.

- Dla bezpiecznego wykonywania ćwiczeń ustaw urządzenie na wolnej przestrzeni o wymiarach co najmniej 2 m2. Urządzenie zajmuje około 1 m2 powierzchni. Wokół urządzenia powinno być co najmniej 2 m wolnej przestrzeni.

- Nie należy użytkować go „pod gołym niebem”, a także w pomieszczeniach o dużej wilgotności.

- Przed korzystaniem z urządzenia należy sprawdzić, czy urządzenie jest sprawne w 100%.

- Na urządzeniu może ćwiczyć tylko jedna osoba.

UWAGA!

1. Zabrania się używania sprzętu przez dzieci. Sprzęt należy składować w miejscu niedostępnym dla dzieci. Urządzenie nie przewiduje tego typu używania. Urządzenie nie służy do zabawy.

2. Dzieci bez opieki należy trzymać z dala od urządzenia.

3. Zakres ćwiczeń i ich rodzaj skonsultuj z lekarzem, aby dobrać je do Twoich potrzeb.

4. Jeżeli jesteś w trakcie leczenia, cierpisz na jakieś choroby, ukończyłeś 35 lat, konsultacja z lekarzem jest wskazana.

5. Unikaj zbytniego wysiłku w trakcie wykonywania ćwiczeń.

- „ OSTRZEŻENIE ” Systemy monitorowania tętna mogą być niedokładne. Nadmiar ćwiczeń może doprowadzić do poważnych obrażeń lub śmierci. Jeśli czujesz się słabo, natychmiast przerwij ćwiczenie.(ATLAS NIE JEST WYPOSAŻONY W SYSTEM MONITOROWANIA TĘTNA!!! )

- Urazy dla zdrowia mogą wynikać z nieprawidłowego lub zbyt intensywnego treningu.

- Urządzenie zostało zaprojektowane do użytku w pomieszczeniach zamkniętych.

- Nie wystawiaj urządzenia na działanie wilgoci oraz kurzu, nie używaj poza domem, nie przechowuj w szopie, garażu, przybudówce, pod zadaszeniem.

- Urządzenie zostało zaprojektowane wyłącznie do użytku domowego. Gwarancja i producent nie odpowiadają za produkt lub uszkodzenia produktu jeśli używany był w celach komercyjnych, profesjonalnych bądź pół-profesjonalnych.

- Sprzęt nie służy do celów medycznych.

- Nie używaj urządzenia w pobliżu wody.

- Pamiętaj, że przy każdym używaniu narzędzi zachodzi niebezpieczeństwo skaleczenia. Zachowaj wszelkie zasady ostrożności!

# KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

- Czyść ręcznie mydłem z ciepłą wodą. Temperatura wody nie może przekraczać 25 stopni.

- suszyć w temperaturze pokojowej. Nigdy do suszenia nie używaj otwartego ognia, ani też żadnych urządzeń np. suszarki do włosów.

- Nie należy czyścić chemicznie.

- Przechowuj w suchym miejscu w temperaturze pokojowej.

# UWAGA!

# DO CZYSZCZENIE NIE UŻYWAJ ŻADNYCH ŚRODKÓW CHEMICZNYCH.

# ZWROTY I LIKWIDACJA SPRZETU

- Ewentualny zwrot urządzenia z przyczyn trzecich może nastąpić tylko w fabrycznym opakowaniu w stanie identycznym do fabrycznego.

- Po okresie użytkowania sprzęt powinien być przekazany do odpowiednich punktów zbioru surowców wtórnych. Nie zawiera elementów szkodliwych o szczególnych wymaganiach utylizacyjnych

ZESTAW PRZYKŁADOWYCH ĆWICZEŃ

| 1 ćwiczenie rąk i grzbietu ( używamy dolnej rolki ) trzymając “ t “ drążek usiądź na podłodze, a następnie zaprzyj stopy o żerdź. wykonuj skłony jednocześnie naciągając linkę ( ruch w tył ) i zwalniając ( ruch w przód ). | 2 ćwiczenie nóg i grzbietu (używamy dolnej rolki) leżąc na plecach ze zgiętymi kolanami i stopami na „t” drążku staraj się przemieszczać kolana w kierunku klatki piersiowej. pamiętaj aby nie unosić pleców. | 3 ćwiczenie mięśni bicepsów (używamy dolnej rolki) drążek “t” trzymamy w rękach i staramy się jak najwyżej podciągnąć linkę. staramy się pracować tylko rękami. |
| --- | --- | --- |
| 4 ćwiczenie mięśni rąk (używamy dolnej rolki i modlietewnika ) drążek “t” trzmamy od spodu z brzuchem opartym na modlitew- niku, siedząc jak na rysunku. podciągamy ręce w kierunku klatki piersiowej. nogi powinny być solidnie oparte na podłodze. | 5 ćwiczenie mięśni rąk (używamy dolnej rolki i modlitewnika) ćwiczenie wykonujemy tak samo jak ćwiczenie nr 4, z tą różnicą, że zmieniamy uchwyt drążka. tym razem drążek chwytamy od góry. | 6 ćwiczenie nadgarstków (używamy dolnej rolki ) drążek “t” blokujemy w najwyższym położeniu. staramy się przemieścić nadgarstki tak daleko jak to możliwe. pamiętamy jednak aby nie przesadzić. |
| 7 ćwiczenie mięśni nóg (używamy dolnej rolki) na rysunku pokazujemy ćwiczenie prawej nogi. dobieramy najmniejsze obciążenie, zakładamy nogę pod dolną żerdź i staramy się wykonywać ruch ku górze, a następnie w dół. | 8 ćwiczenie mięśni nóg (używamy dolnej rolki) zapieramy drążek między stopami, rękami przytrzymujemy się, plecy oparte. powoli podciągamy nogi ku górze, a następnie opuszczamy. plecy cały czas wyprostowane. Pamiętaj o właściwej rozgrzewce | 9 ćwiczenie mięśni grzbietu i brzucha ( używamy dolnego drążka ) siadamy na siedzisku ze stopami opartymi na drążku, a rękami trzymamy górny drążek. staramy się wykonać skłon w przód, tak głęboko jak czujesz się na siłach. |

| 10 ćwiczenie mięśni rąk (używamy drążka górnego) siadamy “ okrakiem “ na siedzisku chwytając drążek blisko jego środka. nie zginając pleców wykonujemy płynny ruch rękami w dół, a następnie w górę. | 11 ćwiczenie mięśni rąk i brzucha (używamy górnego drążka ) przyjmujemy pozycję taką samą jak na rys.9 lekko pochylamy się do przodu i pozostając w tej pozycji staramy się przyciągnąć drążek do głowy. | 12 ćwiczenie mięśni rąk oraz klatki piersiowej ( używamy motylka ) siadamy tak jak na rysunku, a następnie staramy się przeciągnąć obie części motylka do siebie. plecy wyprostowane, nogi mocno oparte na podłodze. |
| --- | --- | --- |
| 13 ćwiczenie mięśni rąk oraz nóg 1)ustawiamy nogi oraz ręce zgodnie a rysunkiem 2)zaczynamy powoli przyciągać do siebie ręce jednocześnie unosząc nogi ku górze. 3)następnie wykonujemy ruch powrotny. | * pamiętaj o właściwej rozgrzewce. * przed przystąpieniem do ćwiczeń zaleca się konsultacje z lekarzem. * każdorazowo sprawdzaj stan techniczny atlasu. nakrętki samoblokujace można używać tylko jednokrotnie.. * atlas przeznaczony jest dla osób dorosłych. dzieci nie mogą korzystać z atlasu. * pomieszczenie, w którym znajduję się atlas powinno być nie dostępne dla dzieci. | * atlas przeznaczony jest do użytku domowego. * wszystkie osoby korzystające z atlasu powinny zapoznać się z niniejszą instrukcją. * atlas raz ustawiony nie powinien być przenoszony. atlas powinien być składany przez kilka osób. * jeżeli zajdzie konieczność przeniesienia atlasu zaleca się jego rozłożenie i ponowne złożenie w nowym miejscu. |

UWAGI NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA

OSTRZEŻENIE PODSTAWĄ PODJĘCIA JAKIEGOKOLWIEK PROGRAMU ĆWICZEŃ JEST WŁAŚCIWE PRZYGOTOWANIE. ZWIĘKSZAJĄC PRZEZ TO SWOJĄ AKTYWNOŚĆ POWINNIŚMY SKONSULTOWAĆ SIĘ Z LEKARZEM. KONSULTACJA Z LEKARZEM MUSI SIĘ ODBYĆ PRZED PODJĘCIEM JAKICHKOLWIEK ĆWICZEŃ. WYMÓG KONSULTACJI Z LEKARZEM PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ĆWICZEŃ DOTYCZY ZARÓWNO OSÓB, U KTÓRYCH STWIERDZONO JAKIEŚ STANY CHOROBOWE NP.PODWYŻSZONE CIŚNIENIE KRWI, PODWYŻSZONY POZIOM CHOLESTEROLU, INNE CHOROBY UKŁADU KRĄŻENIA, JAK I OSÓB UWAŻAJĄCYCH SIĘ ZA ZDROWE. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ĆWICZEŃ NALEŻY PAMIĘTAĆ O DOKŁADNYM ZAPOZNANIU SIĘ Z NINIEJSZĄ INSTRUKCJĄ.

W TRAKCIE ĆWICZENIA NIKT NIE MOŻE PRZEBYWAĆ W POMIESZCZENIU GDZIE ĆWICZYSZ.

UWAGA – W TRAKCIE ĆWICZENIA NIKT NIE MOŻE PODCHODZIĆ DO ATLASU OD STRONY STOSU, PONIEWAŻ ĆWICZĄCY JEST ODWRÓCONY TYŁEM DO STOSU!!! ZALECA SIĘ TAKIE USTAWIENIE ATLASU ABY NIE BYŁO MOŻLIWOŚCI PODEJŚCIA DO NIEGO OD STRONY STOSU. STOS POSIADA OSŁONĘ METALOWĄ ALE ZALECA SIĘ ABY ATLAS BYŁ TAK USTAWIONY ABY NIE BYŁO MOŻLIWOŚCI PODEJŚCIA DO NIEGO OD STRONY STOSU, A PONADTO ABY ĆWICZĄCY MIAŁ MOŻLIWOŚĆ KONTROLI WZROKOWEJ CZY KTOŚ WCHODZI DO POMIESZCZENIA W TRAKCIE ĆWICZENIA .

ZABRANIA SIĘ PODCHODZENIA DO ATLASU, W TRAKCIE ĆWICZENIA, OD STRONY STOSU.

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

- Czyść ręcznie mydłem z ciepłą wodą. Temperatura wody nie może przekraczać 25 stopni.

- Suszyć w temperaturze pokojowej. Nigdy do suszenia nie używaj otwartego ognia, ani też żadnych urządzeń np. suszarki do włosów.

- Nie należy czyścić chemicznie.

- Przechowuj w suchym miejscu w temperaturze pokojowej.

UWAGA!

DO CZYSZCZENIE NIE UŻYWAJ ŻADNYCH ŚRODKÓW CHEMICZNYCH.

OSTRZEŻENIE: NIE ZALECA SIĘ POZOSTAWIANIA URZĄDZEŃ REGULACYJNYCH, KTÓRE MOGŁYBY PRZESZKADZAĆ W RUCHU UŻYTKOWNIKA, W TAKIM POŁOŻENIU, ABY WYSTAWAŁ JAKIKOLWIEK ICH ELEMENT.

KLASA DOKŁADNOŚCI	-	„C” (DOKŁADNOŚĆ MINILALNA)

KLASA UŻYTKOWANIA         -	„H” (DO UŻYTKU DOMOWEGO)

OSTRZEŻENIA

- POZIOM BEZPIECZEŃSTWA UŻTKOWNIKA SPRZETU MOŻNA UTRZYMAC TYLKO DZIEKI REGULARNEJ KONTROLI, DOTYCZĄCEJ USZKODZEŃ I ZUŻYCIA.

- USZKODZONE CZĘŚCI NALEŻY NATYCHMIAST WYMIENIĆ.

- NAJBARDZIEJ NARAŻONYMI NA ZUŻYCIE CZĘŚCIAMI SĄ PEDAŁY, NAKŁADKI.

- NIE ZALECA SIĘ POZOSTAWIANIA URZĄDZEŃ REGULUJĄCYCH, KTÓRE MOGŁYBY PRZESZKADZAĆ W RUCHU UŻTKOWNIKA, W TAKIM POŁOŻENIU, ABY WYSTAWAŁ JAKIKOLWIEK ELEMENT.

MONTAŻ

RYSUNEK POGLĄDOWY ATLASU.

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO MONTAŻ NALEŻY WYJĄĆ WSZYSTKIE CZĘŚCI Z KARTONU I SPRAWDZIĆ CZY WSZYSTKIE CZĘŚCI SĄ ZGODNE Z ZESTAWIENIEM NA NASTĘPNEJ STRONIE NINIEJSZEJ INSTRUKCJI, A TAKŻE CZY NIEZBĘDNE DO MONTAŻU KLUCZE 2 SZT. SĄ W ZESTAWIE. PAMIĘTAJ, ŻE NAKRĘTKI SAMOBLOKUJACE MOGĄ BYĆ UŻYWANE TYLKO JEDNORAZOWE. ZABRANIA SIĘ WIELOKROTNEGO UŻYWANIA NAKRĘTEK SAMOBLOKUJĄCYCH.

PAMIĘTAJ ABY PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO MONTAŻU DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z NINIEJSZĄ INSTRUKCJĄ.

LISTA CZĘŚCI

| 1 | RAMA GŁÓWNA | 1 | 57 | STOPER | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | PODPORA POPRZECZNA | 1 | 58 | STOPER | 2 |
| 2A | PODPORA PRZÓD | 1 | 59 | GAŁKA | 1 |
| 2B | ŁĄCZNIK | 1 | 60 | NAKRĘTKA | 2 |
| 3 | RAMIĘ | 1 | 61 | SPINKA | 1 |
| 4 | PODPORA | 1 | 62 | ROLKA FI.89. | 14 |
| 5 | PODPORA RAMY | 1 | 63 | ROLKA FI.100X20 | 1 |
| 6/7 | MOTYLEK PR. + LEWY | 2 | 64 | OSŁONA FI.89 | 28 |
| 8 | DRĄŻEK | 1 | 65 | PRZEPUST | 6 |
| 9 | PODSTAWA MODLITEWN. | 2 | 66 | SPINKA | 1 |
| 10 | PRZEDŁUŻKA | 1 | 67 | PRZEPUST DUŻY | 4 |
| 11 | PRĘT | 2 | 68 | PRZEPUST MAŁY | 6 |
| 12 | OSŁONA | 2 | 69 | HACZYK ŁAŃCUCHA | 9 |
| 13 | PODPORA STOPKI | 1 | 70 | OSŁONA | 4 |
| 14 | PRZEDŁUŻKA MOT. | 1 | 71 | OSŁONA 23X89X189 | 4 |
| 15 | PODOPORA | 1 | 72 | OSŁONA 38X89X254 | 2 |
| 16 | PODPORA TYŁ | 1 | 73 | ŁAŃCUCH | 1 |
| 17 | PODPORA SIEDZISKA | 1 | 74 | ŁAŃCUCH KRÓTKI | 2 |
| 18 | T - PODPORA | 1 | 75 | PEDAŁ | 2 |
| 19/2O | STOPKI PR.+LEWA | 2 | 76 | LINKA GÓRNA | 1 |
| 21 | DRĄŻEK | 1 | 77 | LINKA DOLNA | 1 |
| 22 | DRĄŻEK | 1 | 78 | LINKA MOTYLKA | 1 |
| 23 | CYLINDER | 2 | 79 | LINKA REGULACJI | 1 |
| 24 | PRĘT SELEKCYJNY | 1 | 80 | LINKA REGULACJI | 1 |
| 25/26 | OPARCIE | 2 | 81 | STOS | 11 |
| 27 | OPARCIE | 1 | 82 | GÓRA STOSU | 1 |
| 28 | OPARCIE | 1 | 83 | ZAPINKA STOSU | 1 |
| 29 | OPARCIE | 2 | 84 | SWORZEŃ M10x115 MM | 2 |
| 30 | PRZEPUST | 1 | 85 | SWORZEŃ M10X75 | 16 |
| 31 | ROLKA | 1 | 86 | SWORZEŃ M10X70 MM | 4 |
| 32 | PRZEPUST ROLKI | 1 | 87 | SWORZEŃ M10X65 MM | 3 |
| 33 | ŁOŻE ROKI | 2 | 88 | SWORZEŃ M10X50 MM | 11 |
| 34 | ŁOŻE ROLKI SGL | 2 | 89 | SWORZEŃ M10X45 MM | 1 |
| 35 | OSŁONA | 2 | 90 | SWORZEŃ M12x155.6 MM | 1 |
| 36 | MOCOWANIE | 1 | 91 | SWORZEŃ M10X33 MM | 2 |
| 37 | TEOWNIK | 1 | 92 | ŚRUBA M10X20 MM | 14 |
| 38 | ŁOŻE | 2 | 93 | SWORZEŃ M8X63 | 8 |
| 39 | DRĄŻEK | 2 | 94 | SWORZEŃ M8X42 | 3 |
| 40 | DRĄŻEK | 2 | 95 | ŚRUBA M8X20 | 10 |
| 41 | ZATYCZKA | 1 | 96 | ŚRUBA M8X16 | 12 |
| 42 | ZATYCZKA 50X50 | 11 | 97 | SWORZEŃ M8X38 | 4 |
| 43 | ZATYCZKA 38x38 | 2 | 98 | ŚRUBA M5X10 | 2 |
| 44 | ZATYCZKA 30X60 | 2 | 99 | NAKRĘTKA M15.9 | 2 |
| 45 | ZATYCZKA 25X50 | 2 | 100 | NAKRĘTKA M12.7 | 1 |
| 46 | ZATYCZKA 50x50 | 4 | 101 | NAKRĘTKA M10 | 37 |
| 47 | ZATYCZKA 50X45 | 1 | 102 | NAKRĘTKA M8 | 9 |
| 48 | ZATYCZKA 50X33 | 2 | 103 | PODKŁADKA 30X10.5X2.5 | 2 |
| 49 | ZATYCZKA 38X25 | 2 | 104 | PODKŁADKA M15.9 | 2 |
| 50 | ZATYCZKA FI.25 | 6 | 105 | PODKŁADKA M12.7 | 2 |
| 51 | OSŁONA PVC | 10 | 106 | PODKŁADKA M10 | 90 |
| 52 | PRZEPUST GUMOWY | 2 | 107 | PODKŁADKA M8 | 36 |
| 53 | PRZEPUST PLASTIKOWY | 1 | 108 | PODKŁADKA M5 | 2 |
| 54 | OSŁONA | 1 | 109 | PODKŁADKA FI.25 | 1 |
| 55 | ZDERZAK | 1 | 110 | ŚRUBA M10X25 MM | 1 |
| 56 | ZDERZAK GUMOWY | 1 |  |  |  |

INSTRUKCJA MONTAŻU

INSTRUKCJ A MONTAŻU.

KLUCZE W ZESTAWIE:

A	B

- KLUCZ 13 / 14 / 19 MM.

- KLUCZ ZE ŚRUBOKRĘTEM – 17 / 14.

ZALECA SI.Ę UŻYWAĆ KLUCZY Z ZESTAWU DO MONTAŻU ATLASU.

INSTRUKCJA MONTAŻU.

MONTAŻ:

KROK 1: MONTAŻ RAMY GŁÓWNEJ DO PODSTAWY.

- ZAŁÓŻ ZATYCZKI PLASTIKOWE „B” NA KOŃCACH PODSTAWY TYŁ (16) ORAZ ZATYCZKI 50 X 50 MM (42) NA KOŃCACH RAMY GŁÓWNEJ (1).  PATRZ NA RYSUNEK.

MOCUJ RAMĘ TYLNĄ (16) DO RAMY GŁÓWNEJ (1) UŻYWAJĄC 2 ŚRUB M10X70 (86), 4 PODKŁADEK 10 MM (106) I  2 NAKRĘTEK M10 (101)

- MOCUJ ZDERZAK GUMOWY (56) NA PODPORZE RAMY (5).  MOCUJ PODPORĘ RAMY

(5) DO RAMY GŁÓWNEJ (1) UŻYWAJĄC 2 ŚRUB M10X20 (92) I PODKŁADEK 10 MM (106).

3.     MOCUJ JEDNĄ STRONĘ PODSTAWY SIEDZISKA (17) DO PODPORY RAMY (5). UŻYJ

ŁĄCZNIKA (36), 2 ŚRUB M10X75 (85), 4 PODKŁADEK 10 MM (106) I  2 NAKRĘTEK

M10 (101). MOCUJ DRĄŻEK RAMY GÓRNEJ (8) DO RAMY (1) UŻYWAJĄC 2 ŚRUB

M10X75 (85), 4 PODKŁADEK 10 MM (106) , 2 NAKRĘTEK M10 (101). NASTĘPNIE MOCUJ

DRUGĄ STRONĘ PODPORY SIEDZISKA (17) DO DRĄŻKA RAMY (8) UŻYWAJĄC ŚRUBY

M10X75 (85), 2 PODKŁADEK 10 MM (106),  NAKRĘTKI M10 (101).

4.    NAŁÓŻ PRZEPUST 50X45 MM (47) NA GÓRNEJ KOŃCÓWCE DRĄŻKA RAMY (8).

WSTAW PODPORĄ MODLITEWNIKA (9) I ZABLOKUJ ZAPINKĄ (61) NA DANEJ

WYSOKOŚCI -  PRZEPROWADZAJĄC ZAPINKĘ PRZEZ OTWÓR NA RAMIE.

- NAŁUŻ ZATYCZKĘ 50X45 MM (47) NA KOŃCÓWKĘ DRĄŻKA (10). ZAMOCUJ DRĄŻEK

DO DRĄŻKA RAMY (8) UŻYWAJĄC ŚRUBY M10X75 (85), 2 PODKŁADEK 10 MM (106),

NAKRĘTKI M10 (101).

INSTRUKCJA MONTAŻU

KORK 2: MONTAŻ STOSU

- WSTAW OBA DRĄŻKI PROWADZĄCE (11) W OTWORY ZNAJDUJĄCE SIĘ NA PODPORZE DOLNEJ (16) I SKRĘĆ UŻYWAJĄC 2 ŚRUB M10X20 (92), 2 NAKRĘTEK 10 MM (106) – NAKRĘTKI OD DOŁU ( TAKA JAK NA RYSUNKU POWYŻEJ ).

- WSTAW GUMOWE KRĄŻKI (52) NA DOLE KAŻDEJ PROWADNICY (11). OSTROŻNIE PRZESUŃ KRĄŻKI OD GÓRY PROWADNICY KU DOŁOWI.

- NASTĘPNIE, KOLEJNO WSUWAJ NA PROWADNICE (11) OBCIĄŻENIA STOSU (11). BARDZO OSTROŻNIE PRZESUWAJ JE Z GÓRY KU DOŁOWI ( ZALECA SIĘ ABY TĘ CZYNNOŚĆ WYKONYWAŁY CO NAJMNIEJ DWIE OSOBY ).

- KOŃCÓWKĘ (54) WSTAW NA DOLNYM KOŃCU DRĄŻKA (24) JEŻELI NIE BYŁO TO JUŻ ZMONTOWANE FABRYCZNIE. NA GÓRNĄ CZĘŚĆ DRĄŻKA (24) WSTAW PRZEPUST PLASTIKOWY (53). W OTWÓR NA DRĄŻKU (24) WSTAW ZAPINKĘ (66). NASTĘPNIE NA GÓRĘ STOSU ZAŁÓŻ  ZWIĘCZENIE STOSU (82).

- MOCUJ KOŃCÓWKĘ (76) POPRZEZ PODKŁADKI 25 MM (109) I 12,7 MM (105 ) – PATRZ NA RYSUNEK POWYŻEJ. PRZEPROWADŹ ZAPINKĘ (83) POPRZEZ OTWORY ZNAJDUJĄCE SIĘ NA STOSIE (81)  ORAZ DRĄŻKU SELEKCYJNYM (24).

INSTRUKCJA MONTAŻU

KROK 3 MONTAŻ KOLEJNYCH ELEMENTÓW RAMY

- WSTAW ZATYCZKI  50X50 MM (46) NA PODPORĘ (18) I MOCUJ CAŁOŚĆ Z DRĄŻKIEM (4) DO PODPORY TYLNEJ (16) UŻYWAJĄC 4 ŚRUB M10X75 MM (85), 8 PODKŁADEK 10 MM (106), 4 NAKRĘTEK M10 (101) – MOCUJ W OTWORY NA PODPORACH.

- WSTAW ZATYCZKI 50X50 MM (42)  NA KOŃCÓWKACH POPRZECZKI (2)  I MOCUJ CAŁOŚĆ NA GÓRZE RAMY (2A) UŻYWAJĄC 2 ŚRUB M10X70 MM (86),  4 PODKŁADEK 10MM (106), 2 NAKRĘTEK M10 (101), JEŻELI NIE BYŁY ZMONTOWANE FABRYCZNIE. NASTĘPNIE POŁĄCZ Z PROWADNICAMI (11) I DRĄŻKIEM PODPORY (4).  DO MOCOWANIE DO PROWADNIC (11) UŻYJ 2 ŚRUB M10X20MM (92), 2 PODKŁADEK (106), 2 NAKRĘTEK M10 (101). MOCUJ ŁOŻE (2B) DO GÓRY PORZECZKI (2) UŻYWAJĄC 2 ŚRUB M10X20 MM (92), 2 PODKŁADEK 10 MM (106). POŁĄCZ TAKŻE POPRZECZKĘ (2) DO WSPORNIKA RAMY (5) UŻYWAJĄC 2 ŚRUB M10X20 MM (92), 2 PODKŁADEK 10 MM (106).

- WSTAW NA PRZEPUSTY (48) NA KOŃCACH DRĄŻKA (3) A NASTĘPNIE NASUŃ OSŁONĘ (51). MOCUJ KAŻDY Z 2 DRĄŻKÓW (40) DO DRĄŻKA (3) UŻYWAJĄC ŚRUBY M10X20MM (92) , PODKŁADKI 10 MM (106). NASTĘPNIE WSUŃ OSŁONY (51).

- MOCUJ DRĄŻEK (3) DO PODPORY (4) UŻYWAJĄC 2 ŚRUB M10X75MM (85), 4 PODKŁADEK 10 MM (106), 2 NAKRĘTEK M10 (101).

- WSTAW ZATYCZKI (50) NA DRĄŻKI (35). DRĄŻKI WINNY BYĆ WSTAWIONE W OTWORY NA RAMIE (8) I NA DRĄŻKU (10).  WSUŃ OSŁONKI (71) NA DRĄŻKI (35).

INSTRUKCJA MONTAŻU

KROK 4: MONTAŻ ELEMENTÓW STEPERA, MOTYLKA ORAZ MODUŁU NÓG

- WSTAW ZATYCZKI 50X50 MM (42) NA KOŃCÓWKI PODPORY STOPEK (13). MOCUJ CAŁOŚĆ DO RAMY (4) UŻYWAJĄC 2 ŚRUB M10X115 MM (84), 4 PODKŁADEK 10 MM (106), 2 NAKRĘTEK M10 (101).

- ZAMOCUJ PODPORĘ (15) DO PODPORY STEPERA (13), A TAKŻE DO RAMY (18) UŻYWAJĄC ŚRUBY M10X75MM (85), 2 PODKŁADEK 10 MM (106), NAKRĘTKI M10 (101). SPRAWDŹ CZY WSZYSTKIE ŚRUBY I NAKRĘTKI SĄ DOKRĘCONE.

- WSTAW 2 ZATYCZKI 25X50 MM (45) ORAZ 2 ZATYCZKI 50X50 MM (42) NA KOŃCÓWKACH MOTYLKA (14). MOCUJ 2 ZDERZAKI (58) TO RAMY MOTYLKA (14).

- WSTAW PRZEPUSTY (68) W OTWORY NA RAMIE (2). MOCUJ RAMĘ MOTYLKA (14)  UŻYWAJĄC ŚRUB 12,7X155,6 MM (90), 2 PODKŁADEK 12,7 MM (105), NAKRĘTKI 12,7 MM (100) .

INSTRUKCJA MONTAŻU

KROK 5: MONTAŻ KOLEJNYCH CZĘŚCI …

- WSTAW PRZEPUSTY (67) DO OTWORÓW NA RAMIE MOTYLKA (14).  PRZEPROWADŹ OBIE CZĘŚCI MOTYLKA (6/7) PRZEZ TE PRZEPUSTY I MOCUJ UŻYWAJĄC PO OBU STRONACH PODKŁADEK 15,9 MM (104), NAKRĘTEK 15,9 MM (99).  WSTAW OSŁONY (72), A NASTĘPNIE ZATYCZKI 38 MM (38) NA KOŃCACH. OD DOŁU WSTAW PRZEPUST (49) NA OBU RAMIONACH MOTYLKA.  WSTAW DRĄŻKI (39) I ZOMOCUJ KAŻDY Z NICH UŻYWAJĄC ŚRUB M10X20MM (92), PODKŁADEK 10MM (106).  WSTAW OSŁONY (51).

( C.D. NA KOLEJNEJ STRONIE.

- MOCUJ ZDERZAK (57)  DO PODPÓR PRAWEJ I LEWEJ STEPERA ( 19/20) UŻYWAJĄC ŚRUB M8X20MM (95) NA KAŻDĄ STRONĘ. NASTĘPNIE WSTAW ZATYCZKI 30X60MM (44) NA KOŃCÓWKI OBU PODPÓR STOPEK (19./20). PEDAŁY MOCUJE SIĘ NA 2 ŚRUBY M6X38MM (97).

- GÓRNE CZĘŚCI CYLINDRÓW HYDRAULICZNYCH (23) NALEŻY MOCOWAĆ DO PODPÓR PEDAŁÓW (13) PRZY UŻYCIU ŚRUB M8X20MM (95) I PODKŁADEK 8 MM (107). CZĘŚĆ DOLNA BĘDZIE MONTOWANA DO MAŁEGO ŁOŻA (38) – TO ŁOŻE MUSI BYĆ ZAMOCOWANE ŚRUBĄ M 8X42MM (94), 2 PODKŁADKAMI 8 MM (107), NAKRĘTKĄ M8 (120) NA KAŻDEJ STRONIE – DO PRAWEJ I LEWEJ PODPORY (19/20) PRZEPUSTEM (60) I PODKŁADKĄ 30x2.5 MM (103).

- MOCUJ  ŁOŻE ROLEK (31) Z HAKIEM ŁAŃCUCHA (69) DO PODPORY PEDAŁU (13). USTAW 2 PODPORY (19/20) NA JEDNEJ WYSOKOŚCI I MOCUJ LINKĘ KRÓTKĄ (80) DO ROLKI (63). MOCUJ TO DO ŁOŻA ROLEK (31) UŻYWAJĄC ŚRUBY M10X45 MM (89), 2 PODKŁADEK 10 MM (106) I NAKRĘTKI M10 (101) . ZACZEP HAK (80) DO OBU HACZYKÓW NA 2 PODPORACH STOPEK (19 I 20).

INSTRUKCJA MONTAŻU

KROK 6: MONTAŻ SIEDZISKA I OPARĆ.

- MOCUJ DRĄŻEK (41) DO RAMY GŁÓWNEJ (5) UŻYWAJĄC ŚRUB M8X42 MM (94), 2 PODKŁADEK 8 MM (107), NAKRĘTKI M8 (102. MOCUJ NAKRĘTKĘ (59). MOCUJ OSŁONĘ ROLEK (30) DO RAMY (5) UŻYWAJĄC 2 ŚRUB M5X10 MM (98), 2 PODKŁADEK 5 MM (108).

- MOCUJ OPARCIE MOTYLKA (25)  DO RAMY (5) UŻYWAJĄC 2 ŚRUB M8X63MM (93), 2 PODKŁADEK 8MM (107).  MOCUJ SIEDZISKO (26) DO RAMY (17) UŻYWAJĄC 4 ŚRUB M8X16 MM (96), 4 PODKŁADEK 8 MM (107). MOCUJ MODLITEWNIK (27) DO PODPORY NA RAMIE (9) UŻYWAJĄC 2 ŚRUB M8X16 MM (96), 2 PODKŁADEK 8MM (107).

- OPARCIA MOTYLKA (29)  NALEŻY ZAMONTOWAĆ NA OBU STRONACH MOTYLKA (3) UŻYWAJĄC 2 ŚRUB M8X63 MM (96), 2 PODKŁADEK 8 MM (107).  OPARCIE STEPERA (28) MOCUJ DO RAMY (3) UŻYWAJĄC 2 ŚRUB M8X16 MM (96), 2 PODKŁADEK 8 MM (107).

INSTRUKCJA MONTAŻU

KROK 7: MOCOWANIE LINEK I ROLEK

PRZYSTĘPUJEMY DO MONTAŻU ROLEK ORAZ LINEK.  NA KOLEJNYCH STRONACH PRZEDSTAWIONO RYSUNKI MONTAŻU ROLEK (36). MOTYLEK (22) I DRĄŻEK (21) NALEŻY POŁĄCZYĆ LINKAMI Z KOŃCÓWKAMI HAKÓW ŁAŃCUCHA.

PAMIĘTAJ, ŻE LINKI MUSZĄ SWOBODNIE PRZESUWAĆ SIĘ PO ROLKACH – JEŻELI ZOSTAŁY WŁAŚCIWIE ZMONTOWANE I UŁOŻONE. W ŻADNYM WYPADKU LINKI NIE MOGĄ SIĘ BLOKOWAĆ W TRAKCIE UŻYTKOWANIA. W WYPADKU JAKICHKOLWIEK PROBLEMÓW CZY WĄTPLIWOŚCI SKONTAKTUJ SIĘ Z SERWISEM:

TEL. 058 3249933.

KOLEJNE STRONY ZAWIERAJĄCE RYSUNKI MONTAŻU ROLEK I LINEK:

- MONTAŻ LINKI DOLNEJ (77), RYSUNEK NA STRONIE 22,

- MONTAŻ LINKI GÓRNEJ (76), RYSUNEK NA STRONIE 23,

- MONTAŻ LINKI MOTYLKA, RYSUNEK NA STRONIE 24,

- MONTAŻ LINKI REGULACJI, RYSUNEK NA STRONIE 25.

NIEKTÓRE ROLKI WYMAGAJĄ ZMONTOWANIA Z PODPÓRKAMI – ZAPOZNAJ SIĘ Z RYSUNKAMI NA KOLEJNYCH STRONACH, KTÓRE TO ILUSTRUJĄ.

LINKI POWINNY PORUSZAĆ SIĘ SWOBODNIE, A ROLKI NIE BLOKOWAĆ.

TYLKO WŁAŚCIWY MONTAŻ ROLEK I LINEK UMOŻLIWI WŁAŚCIWE UŻYTKOWANIE ATLASU.

JEŻELI MASZ WĄTPLIWOŚCI PROSIMY O KONTAKT Z SERWISEM:

TEL. (58) 3010465        FAX (58) 5733833

INSTRUKCJA MONTAŻU

MONTAŻ LINKI DOLNEJ (77).

POTRZEBNE CZĘŚCI:

INSTRUCKJA MONTAŻU

MONTAŻ LINKI GÓRNEJ (76).

POTRZEBNE CZĘŚCI:

INSTRUKCJA MONTAŻU

MONTAŻ LINKI MOTYLKA (78).

POTRZEBNE CZĘŚCI:

INSTRUKCJA MONTAŻU

MONTAŻ LINKI REGULACJI (79).

POTRZEBNE CZĘŚCI:

INSTRUKCJA MONTAŻU

KROK8: MONTAŻ OSŁON STOSU

OSŁONY (12) PROSIMY ZAMONTOWAĆ TAK JAK NA RYSUNKU POWYŻEJ.

NAJPIERW NALEŻY ZAMONTOWAĆ T – KSZTAŁTKI (37)  OD GÓRY, PO OBU STRONACH ATALSU, UŻYWAJĄC ŚRUBY M8X16MM (96).

NASTĘPNIE ZAMOCUJ OSŁONY UŻYWAJĄC 2 ŚRUB M10X25 MM (110), 4 PODKŁADEK 10 MM (106), 2 NAKRĘTEK M10 (101).

DOLNE CZĘŚCI OSŁON NALEŻY MOCOWAĆ 2 ŚRUBAMI M8X16MM (96) Z TYŁU RAMY (16).

INSTRUKCJA MONTAŻU

OSTATNI ETEP MONTAŻU.

STEPER POWINNIEN BYĆ ZMONTOWANY Z ATLASEM TAK JAK POKAZANO NA RYSUNKU PONIŻEJ.  WYKRĘĆ 4 ŚRUBY M10X75 (85), 8 PODKŁADEK 10 MM, 4 NAKRĘTKI M10 (101)  Z OTWORÓW NA RAMIE I ZAMOCUJ STEPER DO ATLASU OD GÓRY ORAZ OD DOŁU. PAMIĘTAJ ABY DOKRĘCIĆ POPRZEDNIO WYKRĘCONE ŚRUBY.

ATLAS JEST GOTOWY DO UŻYTKU!   ŻYCZYMY MIŁEGO UŻYTKOWANIA!

KARTA GWARANCYJNA

| Karta gwarancyjna nr: | Miejsce i data sprzedaży: |
| --- | --- |
| Podpis i pieczęć sprzedawcy: | Imię i nazwisko (firma) odbiorcy końcowego: |

Niniejsze warunki gwarancji mają zastosowanie jako dodatkowe i w żaden sposób nie ograniczają praw nabywcy wynikających z przepisów prawa.

VICTORIA - SPORT Sp. z o.o. SP.K. z siedzibą przy ul. Marynarki Polskiej 59a, 80-557 Gdańsk, tel. 58/5733833, 300-48-63,

e-mail:serwis@victoriasport.pl,  udziela gwarancji na zakupiony produkt na okres 12 miesięcy od daty jego sprzedaży.

- Gwarancja obowiązuje i jest stosowana na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

- Należy upewnić się, że numer seryjny produktu odpowiada seryjnemu wpisanemu do Karty Gwarancyjnej.

- Niniejszą gwarancją objęte są usterki produktu spowodowane wadliwymi częściami lub defektami produkcyjnymi.

- W zakres napraw gwarancyjnych nie wchodzą okresowe konserwacje i przeglądy produktu, a w szczególności czyszczenia, regulacje, sprawdzenia działania, korekta błędów obsługi lub programowania parametrów użytkownika oraz inne czynności, do których wykonania powołany jest użytkownik. Gwarancja nie obejmuje naturalnego zużycia elementów poduktu.

- Warunkiem skorzystania przez Kupującego z uprawnień wynikających z niniejszej gwarancji jest przedstawienie w chwili zwracania się o usługę gwarancyjną łącznie:

  - Poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej, (nr. seryjny, model, data zakupu tożsama z datą sprzedaży z dowodu zakupu, pieczęć sprzedawcy, podpis Kupującego),

b.    Ważnego dowodu zakupu Produktu,

c.    Wadliwego Produktu,

Gwarancja zapewnia bezpłatne części zamienne oraz robociznę, zgodnie z warunkami podanymi w niniejszej gwarancji.

- Kupujący dostarczając produkt do serwisu , a w szczególności przesyłając go przez osoby trzecie, zobowiązany jest zapewnić mu odpowiednie opakowanie. Wszelkiego rodzaju zniszczenia lub uszkodzenia produktu wynikające z jego niewłaściwego opakowania obciążają wyłącznie Kupującego.

- Dostarczony do serwisu produkt musi odpowiadać podstawowym warunkom higienicznym, w przeciwnym wypadku

- czynności podjęte przez serwis w celu usunięcia tego stanu rzeczy nie wchodzą w zakres usługi gwarancyjnej i jako takie noszą charakter czynności odpłatnych wg. cennika. Serwis może uzależnić wypełnienie obowiązków wynikających z gwarancji od podjęcia w/w czynności.

- Usterka zgłoszona w okresie gwarancji, będzie usunięta przez serwis importera w terminie 14 dni licząc od daty dostarczenia produktu do serwisu importera. Bieg terminu rozpoczyna się pierwszego dnia roboczego następującego po dniu dostarczenia produktu do serwisu importera. Termin usunięcia usterki może być przedłużony do 21 dni w przypadku konieczności sprowadzenia z  zagranicy części niezbędnych do wykonania naprawy.

- Jeżeli tylko część Produktu jest wadliwa i daje się odłączyć od części Produktu działającej zgodnie z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w instrukcji obsługi, uprawnienia Kupującego wynikające z niniejszej gwarancji ograniczają się jedynie do wadliwej części Produktu.

- Kupującemu przysługuje prawo wymiany Produktu na nowy poprzez Serwis, jeżeli:

  - W okresie gwarancji, Serwis dokona pięciu napraw gwarancyjnych, a Produkt będzie wykazywał wady, które uniemożliwiają używanie go zgodnie z przeznaczeniem.

  - Serwis stwierdzi na piśmie, ze usunięcie wady jest niemożliwe,

- Jeżeli w szczególnych sytuacjach( np. brak produktu w ofercie handlowej) wymiana Produktu na ten sam typ jest niemożliwa, wymienia produkt na inny typ o najbardziej zbliżonych parametrach technicznych. Takie działanie również uważa się za wykonanie obowiązków gwaranta.

    - Serwis dokona wymiany produktu na nowy w terminie uzgodnionym z Kupującym nie dłuższy niż 21 dni. Bieg terminu rozpoczyna się pierwszego dnia roboczego po wystąpieniu od zwrotu przez Kupującego wadliwego Produktu w całości (wraz z wyposażeniem). Przy wymianie Produktu na nowy potrąca się równowartość brakujących lub uszkodzonych przez Kupującego elementów.

    - Gwarancją nie są objęte Produkty z uszkodzeniami mechanicznymi lub elektrycznymi nie powstałymi z powodów obciążających producenta, a szczególności

- Produkty z uszkodzeniami powstałymi podczas transportu i przeładunku,

- Uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub nadużywaniem Produktu niezgodnie z instrukcją obsługi albo przepisami bezpieczeństwa.

- Produkty uszkodzone na skutek pożaru, powodzi., uderzenia pioruna, czy tez innych klęsk żywiołowych, wojny czy niepokojów społecznych, nieprzewidzianych  wypadków, zalania cieczą, itp.

- Produkty, w których osoby inne niż Serwis dokonały przeróbek, zmian, dostrojeń lub napraw naruszając plombę gwarancyjną lub w jakikolwiek inny sposób.

- Produkty, których Kartę Gwarancyjną lub numery seryjne w jakikolwiek sposób zmieniono, zamazano lub zatarto.

  - Wszelkie wadliwe produkty lub części, których wymiany dokonano w ramach gwarancji stają się własnością właściwego Serwisu.

  - Gwarant nie odpowiada  wobec Kupującego za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie Produktu wynikłe z innych przyczyn niż wady tkwiące w Produkcie, oraz za szkody spowodowane wadami Produktu, inne niż rzeczywiście poniesione.

Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego względem sprzedawcy towaru konsumpcyjnego wynikających z niezgodności towaru z umową.

(------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Karta zgłoszenia do naprawy gwarancyjnej i pogwarancyjnej

Prosimy o wpisanie imienia i nazwiska, nazwy firmy i Państwa adresu:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Prosimy o wpisanie numeru rachunku lub paragonu zakupu sprzętu……………………………………………………………………….

Prosimy o możliwie najbardziej szczegółowy opis problemu ze sprzętem:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Data i podpis Klienta

……………………………………………….

# Footnotes

Informacje na temat treningu pochodzą ze strony www.kulturystyka.pl